## Slide 1
用户目标
自然语言需求
多模态输入
知识理解
记忆与检索
任务规划
分解与推理
工具调用
应用 / 服务
系统能力
结果验证
自我检查
可修订状态
Agentic AI
规划 · 推理 · 调用 · 验证
从一次性推理，延伸到多阶段任务、可信工具执行与可修订状态。
Agentic AI将改变
手机CPU与异构系统的协作方式
2027-2029 手机 CPU/uArch、LLVM、Runtime/OS 技术洞察
公开证据·技术路线建议·手机AArch64 优先
Notes: # S01 讲者备注｜Agentic AI 将改变手机 CPU 与异构系统的协作方式 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 先讲报告的对象是智能手机 SoC 内现有 CPU、GPU、NPU、共享内存以及 Runtime/OS 的协同。所谓 Agentic 负载，并非单次语言模型推理的简单重复，而是有用户目标、可选择的计划和工具操作、上下文状态与验证反馈的多阶段工作流。左侧用户目标/Agent 概念与右侧手机 SoC 的图像为示意关系，不是芯片物理版图、真实互连或已实现的硬件流水线。 ## 来源支持了什么 本报告结论来源于公开研究论文、平台/厂商官方接口与现行研究决策。规划窗口是 2027—2029，AArch64/LLVM 与性能—能耗权衡为重点。相关总判断见研究终稿及 current.md。 ## 不能推出什么／适用边界 未做真实手机实验。封面只定义范围；不能凭概念绘画宣布新 ISA、SoC 量产时间、硬件面积、CPU/NPU 固定分工或已批准实施排期。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s01\work\accepted-slide.png

## Slide 2
本报告从工作负载变化出发，用公开证据收敛技术路线
先呈现判断，再审视现有机制，最后形成条件性技术路线建议。
总体判断与负载变化
S03
S04
01
S05
当前优先级
Agent新负载
动态DAG
第03-05页
手机实证与系统机制
02
S06
S07
S08
S09
CPU/NPU交叉点
NPU软件强基线
CPU/SME2
调度与QoE
第06-09页
可信执行与机会边界
S10
S11
S12
03
S13
S14
可信工具动作
软件进度基线
跨层协同
工程责任
条件研究
第10-14页
三年路线与管理决策
04
S15
S16
S17
技术路线
证据边界
决策与重审
第15-17页
整套论证链
观察变化
核验现有机制
区分工程与储备
规划路线
编辑结构：S01为封面、S02为目录；末页S17已计入。各章节页码以冻结的17页大纲为准。
Notes: # S02 讲者备注｜四个章节推动从负载变化走向证据约束下的技术路线 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 讲清整套页码：S01 封面，S02 目录；第一节 S03—S05 回答优先级、Agent 工作负载变化、动态 DAG；第二节 S06—S09 检查 CPU/NPU、llm.npu/ShadowNPU、CPU SME2、Runtime/OS 和 DRAM/QoE 的实际机制；第三节 S10—S14 检验可信动作、软件进度强基线、跨层协同、工程路径与条件研究；第四节 S15—S17 汇总三年建议、证据边界与管理决策。 ## 来源支持了什么 依据：本仓 01-deck-outline.md 和 02-slide-contracts.md 所冻结的 17 页叙事。框内数字是页号而非实验证据。 ## 不能推出什么／适用边界 历史另一版 17 页讲者备注与当前顺序不同，不得按旧页号复制。本页不要求观众记忆研究内部编码。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s02\work\accepted-slide.png

## Slide 3
应优先做强三项工程与平台能力，新增 Agent 专用 CPU 硬件尚无充分证据
当前公开证据支持软件、通用 ISA 与系统协同；三项条件储备保持开放，不等于硬件立项。
1
优先建设｜三项工程与平台能力
现有能力的优化与协同，不是三项新芯片设计
03 项
2
条件研究｜三项开放假设
只有强软件 / 通用硬件基线后仍有独立证据，才重新评估
03 项
CPU / LLVM 异构快速执行
现有 ISA + 编译 / 内核
复用 AArch64 / SME2 等现有能力，
优化微内核、布局与分阶段放置。
保留合适 CPU 角色；不预设优于 NPU。
可信工具动作与结果核验
Agent 平台 / 应用 / OS
明确权限并重新确认操作目标，
核验外部效果，支持有界恢复。
核验真实效果，不能只看工具调用成功。
Runtime / OS 异构调度与前台体验
CPU / GPU / NPU + DRAM
动态 DAG 与后端能力感知放置，
兼顾共享内存争用与前台 QoE。
运行时与系统协同，不推出新 CPU 硬件。
额外任务进度信息
条件开放
账本外是否仍有不可重建的私有进度？
门槛：公开证据证明会改变正确执行决策。
跨引擎派生状态有效性
条件开放
跨引擎状态失效成本能否被软件吸收？
门槛：先对照版本化、缓存与 OS / HAL 管理。
CPU 续执行局部性
条件开放
强软件与通用缓存后，局部性是否仍有独立收益？
门槛：需要可复核的真实手机证据。
0
项新硬件主押注
当前没有任何 Agent 专用 CPU 新硬件方向，获得充分公开证据支持，可作为独立主押注。
这是当前证据状态，不是永久否定硬件价值；也不表示 CPU 技术没有价值。
历史方向 A 已降为条件储备：假设仍开放，但旧评分不再代表当前立项优先级。
重新评估门槛
外部公开原始证据
能复核因果与场景
强软件 / 通用硬件对照
排除已有机制可解释的收益
不可被基线吸收的物理残差
跨引擎 / 手机层面可复核
才重新评估新硬件
不是预先承诺立项
+
+
→
依据：current.md · DEC-PORTFOLIO-002 · DEC-A-008 · 公开论文与平台证据映射。
边界：仅基于公开资料；未开展自有实验、PoC 或模拟。历史分数保留作记录，不作为当前决策依据。
决策逻辑：先建设工程与平台能力 → 保留可证伪研究假设 → 达到证据门槛后才重开硬件讨论。
Notes: # S03 讲者备注｜三项软件工程优先、三项条件储备、零项充分证据支持的新硬件主押注 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 先说明真正的优先事项是三种可落地跨层能力：现有 CPU/AArch64/LLVM 与异构加速的执行快速路径、可信 Agent 工具动作的权限与结果验证、Runtime/OS 动态阶段放置和前台 QoE。三项只在新证据到来时开启窄范围评估的方向是额外私有任务进度、跨引擎派生状态的物理有效性、CPU continuation locality。这里的“0”代表当前公开证据门槛未过，而不是断言永远不可能出现专用 Agent CPU 硬件。 ## 来源支持了什么 依据：current.md、DEC-PORTFOLIO-002、DEC-A-008；后者已正式将 A 从历史 Primary Bet 降为 conditional reserve。论文/厂商 API 为现有软件和系统手段提供实例，而不能自行构成新硅片必要性证明。 ## 不能推出什么／适用边界 3/3/0 是研究组合计数而非预算数额、人员分配或已批准里程碑。不要使用历史 82.5 等评分作为当前推荐。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s03\work\accepted-slide.png

## Slide 4
1
2
3
4
持续任务、可信动作和可修订状态正在改变手机执行负载
Agent 不只是多次 Decode：控制流、真实动作、状态有效期与是否唤醒都可能发生变化。
连续会话与工具丨跨应用任务
反复异构交接|检索与生成交错
Agent需要在多个应用间持续操作，并验证真实执行结果，
在同一任务中多轮检索与生成交替进行，涉及异构算力的
不是一次性生成回复。
Agent任务生命周期
反复切换与数据共享。
示例场景
目标
示例场景
日程事项：从邮件中提取行程信息，
用户意图/任务需求
搜索资料→模型总结→发现信息不足，
检索生成
查询目历空闲时间，创建会议并发
多轮交错
再次检索→更新结论并生成最终回复。
送邀请，最后验证是否创建成功。
规划
任务拆解/工具选择
带来的执行负载变化
带来的执行负载变化
CPU调度、权限与恢复
CPU/GPU/NPU放置、启动/同步与共享DRAM
推理/检索
跨应用切换、权限申请、异常恢复与结果验证
检索、推理与后处理在不同硬件上交替执行，涉及数据
增加了系统调度与上下文管理开销。
理解、生成、外部知识查询
搬运、内存共享与多引擎同步开销。
未授权或
结果不符合预期
若授权且必要
无需工具
返回规划
（仅生成回复）
感知准入|决定做或不做
或重新检索
工具动作
目标与状态修订|取消/回退/重新规划
调用应用/服务/设备
通过低功耗传感与上下文感知，判断是否需要主动唤醒Agent，
在任务执行过程中，用户可能更改目标，或外部应用状态发生变化，
避免不必要的计算与打扰。
需要取消、回退或重新规划。
实际效果验证
语音/环境声
满足条件
检查结果/对比预期
修改目标
示例场景
位置/移动状态
唤醒并开始任务
用户临时修改行程时间，或目标应用
外部状态变化
方口
运动/活动状态
状态更新/必要时反馈
返回失败给果，Agent需要取消当前
低功耗感知
不满足条件
步骤，回退并重新规划。
应用使用状态
保持低功耗
更新记忆/生成新目标/通知用户
执行失败
与唤醒决莱
其他传感信号
不唤醒
带来的执行负载变化
带来的执行负载变化
状态版本、TTL、失效、重建
唤醒、误报、隐私与电池
感知与唤醒门控
需要推护任务状态的服本管理与有效期，处理状态失效、
需要在低功耗下完成感知与判断，平衡焕醒准确性、用户隐私
(并非每次都会触发）
回退与重新构建，带来额外的内存、存储与计算开销。
保护与电池消耗。
这些变化共同塑造了手机上的Agent执行负载：不再是固定的硬件流水线，而是受感知、控制流、工具动作与状态管理驱动的动态工作流。
需要从系统层面考虑计算调度、内存管理、权限与恢复、
以及功耗与隐私等多维度的协同优化。
Notes: # S04 讲者备注｜Agent 连续任务改变手机执行负载与唤醒决策 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 按四种结构变化讲：连续会话和跨应用工具涉及权限与实际效果验证；反复异构交接让检索、生成、必要时再次查询形成动态阶段依赖，CPU↔NPU 交接及共享 DRAM 成本可能重要；目标与状态修订让版本、TTL、撤销和恢复变为运行时问题；低功耗准入决定是否值得唤醒执行，必须考虑误报、隐私与用户价值。页面中央任务生命周期是典型概念示意，并非所有 Agent 都必须走同样顺序。 ## 来源支持了什么 HeRo（PAPER-098）支持 Agentic RAG 动态 DAG 与异构资源关联；ProAgentBench（PAPER-044）支持历史上下文影响主动帮助时机的软件评估；Apple FoundationModels Session/Tool 说明现有平台具备会话与工具接口。 ## 不能推出什么／适用边界 示例日历、邮箱、传感唤醒用于解释机制，不等于论文设备测量。工具操作、结果核验、低功耗唤醒均受场景、用户授权与实际系统能力约束。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s04\work\accepted-slide.png

## Slide 5
动态 Agent 工作流让调度从算子扩展为有依赖的执行阶段
Agent 任务的下一步会根据中间结果变化；调度需要联合考虑阶段依赖、执行成本与前台体验。
① 动态任务 DAG（概念示意）
② 阶段放置取决于四类约束
③ 在线调度不是一次性分配
用户目标
请求与上下文
任务规划
阶段动态展开
查询重写（可选）
有条件执行
检索 A
按需求触发
检索 B（并行）
若分支启用
聚合 / 重排
等待必要结果
推理 / 生成
后端按条件选择
工具操作
需要时且须授权
实际效果验证
不等于 API 成功
状态更新 / 结束
条件性继续
不重写时，直接检索
可选并行
任务继续时再规划
无需工具时直接验证
实线：执行依赖 虚线：条件 / 反馈
DAG 依赖与关键路径
阶段间的先后/并行关系决定完成时间
CPU / GPU / NPU 后端能力
后端支持和执行成本决定可放置范围
启动、同步、搬运与回退开销
局部算子更快，不代表整条任务链更快
共享 DRAM 与前台 QoE
前台交互与共享带宽争用形成资源约束
1
部分 DAG 可见
识别已知依赖
2
阶段成本评估
结合后端与交接代价
3
异构资源放置
动态选择执行单元
4
执行与监测
采集进度与资源状态
5
新阶段出现后调整
更新后续调度决策
结论：优先改进 Runtime/OS 与现有 CPU/NPU 协同，不能凭局部算子速度推断端到端收益。
依据：HeRo（动态 Agentic RAG 阶段 DAG，2026）；SERENO（OSDI 2026，共享 DRAM / 前台 QoE）。
概念示意 · 非定量实测图
01
02
03
04
Notes: # S05 讲者备注｜动态 DAG 使调度对象从单算子扩展为阶段与依赖 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 逐步解释用户目标、规划、可选查询重写与两个并行检索分支、聚合/重排、推理/生成、授权后可选工具操作、独立外部结果核验、状态更新/有条件反馈。实线是执行/数据依赖，虚线是可选/反馈控制；不能把动态 DAG 画成固定序列。CPU/GPU/NPU 是可选资源池，由阶段、后端能力、启动和同步、搬运、内存争用决定放置。 ## 来源支持了什么 HeRo（PAPER-098，https://arxiv.org/abs/2603.01661）研究动态 Agentic RAG DAG 和阶段放置；SERENO（PAPER-003，OSDI 2026）研究前台 QoE 和后台 LLM 共享 DRAM 争用。两篇支撑不同问题，图为综合概念图而非原论文图。 ## 不能推出什么／适用边界 不能宣称所有 Agent 都有同一 DAG，也不能给 CPU/NPU 固定阶段角色。此页无经过核实的统一端到端性能倍数，不能以局部算子快推断端到端必快。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s05\work\accepted-slide.png

## Slide 6
CPU与NPU的优劣取决于阶段、算子形状和交接成本
同一平台内Prefill、Decode与单算子表现不同；局部优势不能直接外推完整工作流。
Prefill丨被测NPU路径
Decode丨MUL_MAT单算子
Decode|完整执行路径
慢 1.27-1.62×
延迟低1.55-1.67×
仅约 1.05-1.20×
相对6核CPU
NPU相对同配置CPU
特定论文配置中的总路径
被测平台：Snapdragon8Gen3
仅Decode阶段的MUL_MAT算子
完整Decode路径不是单算子测试
Hexagonv75；不是所有手机的共同结论
不得写成整条Decode加速同样倍数
也不是Agent任务端到端加速
为何局部加速不能直接变为整体收益
非计算开销可能重叠，并非严格顺序相加；通信占被测NPU路径约9.9-13.0%。
后端启动
同步等待
布局与搬运
CPU回退
共享争用
初始化/图准备
阶段切换
张量格式/复制
不支持算子
DRAM/QoE
证据解读
9.9-13.0%是被测NPU路径中的通信开销占比，不是端到端时延降低。
分项可能重叠；这是一张机理图，不是将上方三个结果加总的实验柱图。
PAPER-009：WhenNPUsAreNotAlwaysFaster(arXiv:2605.27435)；公开手机实测，数值仅适用于原文特定平台/软件栈。
注：从CPU/NPU不同阶段交叉点推不出NPU或CPU永远占优，也推不出新增Agent专用CPUISA必要。
Notes: # S06 讲者备注｜同机 CPU/NPU 的性能交叉取决于阶段和非计算开销 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 先让观众明确分母不同：被测 Snapdragon 8 Gen3/Hexagon v75 某软件栈下 NPU Prefill 可能比六核 CPU 慢 1.27–1.62×；Decode MUL_MAT 单算子在 NPU 上约低延迟 1.55–1.67×，但论文摘要中整条 Decode 路径的优势约仅 1.05–1.20×。通信约占被测 NPU 路径 9.9–13.0%，它是成本比例而非 9.9–13.0% 的收益。初始化、同步、张量布局、fallback 和共享竞争可能重叠，并非可机械加总的独立实验柱。 ## 来源支持了什么 来源 PAPER-009 “When NPUs Are Not Always Faster” https://arxiv.org/abs/2605.27435。图中比较范围受论文设备、软件后端、算子形状、量化与基线约束；绝对毫秒原图数值因缺少逐表锁定而没有引用。 ## 不能推出什么／适用边界 不推出“CPU 永远强于 NPU”“所有 NPU Prefill 必慢”“单个 MUL_MAT 的倍数就是整体 Decode 倍数”或“Agent 端到端获得同样加速”。下一页 S07 给出了软件优化后 NPU 的强基线。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s06\work\accepted-slide.png

## Slide 7
NPU软件优化正在缩小传统CPU/GPU回退工作的范围
必须与优化后的异构NPU 软件栈竞争，不能把未经优化的NPU 路径当永久基线。
Ulm.npu I 优化 NPU Prefill 执行
通过静态图复用与异构分工，
ShadowNPU|PrefillAttention异构分解
面向Prefill阶段的注意力计算，
最大化NPU在Prefill阶段的有效计算
基于重要性分解的异构协同
动态Prompt长度切分为可复用的静态图块
NPU进行低精度的重要Token估计
将不同长度的输入划分为少量静态图块，提升图编译和调度复用率。
在PrefillAttention中，使用低精度计算快速为每个Query估计重要性分布，识别少量关键位置。
静态图块A
重要性分布（示意）
Top-k关键位置
（短）
动态长度
可复用的
输入 Token
Prompt输入
按长度与结构
静态图
(Prefill)
静态图块B
切分
(中)
(离线编译)
静态图块C
（长）
重要性估计/粗粒度注意力分布
重要位置(Top-k)
低重要位置
按后端亲和性放置模型子模块，异构执行
INT8核心计算在NPU上执行，异常值或敏感子图交由CPU/GPU处理，并在末端合并结果。
CPU/GPU计算高精度稀疏残差
仅对Top-k的重要位置进行高精度的稀疏注意力计算，其他位置保持低精度或跳过，从而降低整体计算开销。
模型层划分
CPU路径
来自NPU的
CPU
GPU
·异常值处理
输出注意力结果
Embedding
结果合并
Top-k位置
高精度计算
并行稀疏计算
·敏感子图（高精度）
（用于后续层）
·控制与轻量算子
重要位置的精确注意力
·Top-k的稀疏注意力
Attention
·数值敏感的残差计算
·部分矩除乘鸽与融合算子
GPU路径
生成下一阶段
·复杂算子与控制辑
·提升并行效率
FFN
·不适合NPU的算子
所需的隐藏状态
·动态形状子图
适用范围
Norm/其他
大部分规整计算
完整的DecodeAttention并未完全迁移到NPU
·部分并行计算
在NPU上执行
主要针对PrefillAttention的加速与分解
仍需CPU/GPU的参与与优化
两者共同的判断
研究关系
NPU持续扩大
CPU/GPU仍承担
最终是异构协同，
NPU软件持续改进，CPU机会空间被更强基线压缩，
两项工作属于相近研究谱系，不能把它们视为
可接管的计算范围
控制、精确残差与异常处理
而非完全替代
但CPU控制、必要精确残差与fallback仍然重要。
两次完全独立证明，也不能相乘收益。
来源：PAPER-059lIlm.npu（ASPLOS2025)
|PAPER-057ShadowNPU（MobiSys2026)
Notes: # S07 讲者备注｜llm.npu 与 ShadowNPU 是两个异构软件优化机制 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 左侧 llm.npu 将动态 Prompt 分块映射到可复用 NPU 静态图，INT8 核心运算更多交给 NPU，CPU/GPU 仍要处理 outlier、敏感子图或不适配算子；右侧 ShadowNPU 重点在 Prefill Attention，由 NPU 做低精重要 token/位置估计，CPU/GPU 对 top-k 和高精度稀疏残差做必要计算。观众应看出分工几何不同，而不把所有推理都下沉 NPU。 ## 来源支持了什么 PAPER-059 llm.npu（ASPLOS 2025, https://arxiv.org/abs/2407.05858）；PAPER-057 ShadowNPU（MobiSys 2026, https://arxiv.org/abs/2508.16703）。两项研究机构谱系相关，不能误当完全独立重复验证。某些论文报道的提速/省电幅度只适用于其平台与特定比较基线，本页没有把倍数放在同一坐标轴。 ## 不能推出什么／适用边界 ShadowNPU 不支持“完整 Decode Attention 全面搬到 NPU”的说法。图形中任何 CPU/GPU 箭头代表可协作的高精工作，而非各 GPU/CPU 步骤必然串行；也不能由这两篇研究推出新增 CPU 专用 ISA 的必要性。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s07\work\accepted-slide.png

## Slide 8
SME2 是 CPU 内部矩阵能力，编译与布局协同仍有优化空间
手机实测验证现有 ISA 的加速潜力；算力瓶颈转移后，布局与数据搬运变得更加重要。
① CPU 内部架构关系与优化机理
② vivo X300：单核 CPU 实测对照
③ 算力优化后，下一步应关注数据布局与交接成本
现有软件 / ISA 路径
Image2.5 科技插画 · 非真实 CPU 布局
算子形状 / 精度
需求与布局
tile 与 packing
减少重排
AArch64 / SME2
CPU 指令路径
编译 / 内核选择是机制示意，并非下面手机实验的专用 LLVM 流程。
AArch64 CPU core：标量 / SIMD / SME2 均属于 CPU 能力
标量与控制
调度 / 分支 / 状态
SIMD / 向量
向量运算 / 归约
SME / SME2
矩阵 tile · ZA 状态
SoC 的 GPU/NPU 是其他异构计算引擎；SME2 不等于一颗独立 NPU。
SqueezeSAM 视觉分割 · ExecuTorch / XNNPACK / KleidiAI
正常功耗设置（Normal） · 单个 CPU 核 · 模型推理延迟（ms，越低越好）
0
400
800
1200
ms
INT8
单核 / 模型端到端
1.83×
SME2 关
SME2 开
555.8 ms
304.1 ms
FP16
单核 / 模型端到端
3.90×
SME2 关
SME2 开
1163.0 ms
298.2 ms
数据搬运占比：SME2 开启后 INT8 41.4%，FP16 39.9%。
1
SME2 计算路径
按形状复用 tile、pipeline 与 packing
2
布局转换与内存搬运
重点看布局转换与非矩阵算子
3
性能剖析驱动优化
用 ETDump 归因新的时延瓶颈
证据：PyTorch / Arm ExecuTorch + SME2（vivo X300 / SqueezeSAM，2026）；SMEPilot（CPU 内 SME 机制，2026）。
边界：第一方视觉模型 CPU 测量；不是 Agent 端到端、CPU 对 NPU 比较或手机电池能耗结论。
Notes: # S08 讲者备注｜SME2 属于 CPU 内部执行能力，手机算子优化仍有空间 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 首先解释 SoC 有 CPU、GPU、NPU 等独立处理引擎，SME/SME2 则属于 Arm CPU 内的架构扩展/流式矩阵能力，而不是一颗独立处理器。编译器应考虑形状、tile、packing、布局复用和状态/ABI；内存搬运可能成为瓶颈。解释右侧 vivo X300 SqueezeSAM 视觉分割模型，在单一 CPU 核、正常功耗配置下，INT8 555.8→304.1 ms；FP16 1163.0→298.2 ms，两个精度使用统一毫秒刻度。 ## 来源支持了什么 PyTorch/Arm ExecuTorch+XNNPACK+KleidiAI 官方案例（TOOL-012, https://pytorch.org/blog/accelerating-on-device-ml-inference-with-executorch-and-arm-sme2/）；SMEPilot（PAPER-052, https://arxiv.org/abs/2606.16332）支持 CPU/SME operator-aware 协作、tile 与 attention 的工程机制；LLVM AArch64 SME/ArmSME 文档支持指令语义和状态/编译约束。 ## 不能推出什么／适用边界 SqueezeSAM 属于手机上的视觉任务，不是 Agent E2E，也不是 CPU-vs-NPU 同机对照。SMEPilot 的 Apple M4 Pro 能耗数值不是手机电池测量，不能混为一谈。装饰性芯片图不代表真实 die floorplan。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s08\work\accepted-slide.png

## Slide 9
Agent工作流调度与前台内存争用应由Runtime/OS协同管理
HeRo优化任务依赖与资源放置；SERENO 约束后台计算对前台交互的影响。
HeRo：面向AgenticRAG的动态工作流调度
HeRo (arXiv 2603.01661)
SERENO：约束后台计算对前台交互的内存影响
SERENO(OSDI2026)
将复杂的RAG任务表示为有向无环图（DAG），在运行时根据依赖、数据量和资源状态
检测并限制后台LLM计算对前台应用的内存带宽占用，通过Runtime/OS的内存资源
动态调度与放置各阶段到CPU/GPU/NPU，最小化端到端完成时间。
调度与QoS策略，保障前台交互的流畅性与可用性。
AgenticRAG任务DAG与资源放置示意
关键路径
任务依赖
动态调度
前台与后台在共享内存带宽上的竞争关系
2检素召回
证据汇总
前台应用（交互/QoE）
后台LLM计算（批处理/生成）
(Retrieval)
(Summarize)
共享内存带宽
1查询理解
6生成回答
用户交互、界面汇染、输入响应等
(DRAM / LLC)
大模型推理、向量检索、离线任务等
(Query)
NPU
GPU
(Answer)
用户输入
Token生成
CPU
3结果重排
GPU
5可信性验证
前台内存访问
后台内存访问
KVCache读写
(Rerank)
(Verify)
高优先级
低优先级
↑
GPU
CPU
交互处理
时延敏感
前台带宽配额
可被限制
大规横内存访问
UI/应用逻辑
优先保障
模型权重/中间激活
资源执行泳道 (示意)
后台带宽受限
CPU
界面渣染
查询理解
可信性验证
受控使用
后台计算任务
显示与反馈
持续计算、批处理
GPU
结果重排
证据汇总
生成回答
Runtime/OS内存资源调度与QoS策略
NPU
检素召回
检测内存占用、设置带宽配、限制后台计算、保护前台QoE
Runtime/OS协同管理
面向任务调度与共享资源的统一控制
阶段调度
资源放置
共享带宽仲裁
前台QoE保护
按依赖与资源状态动态排程
选择CPU/GPU/NPU执行
分配内存带宽、限制后台占用
保障交互时延与系统响应
任务完成时间优化与前台体验保护是两类不同但互补的系统责任
前者优化Agent任务的整体效率，是者保障用户交互的实时体验，均需通过Runtime/OS的协同调度实现。
Notes: # S09 讲者备注｜HeRo 与 SERENO 指向不同但互补的 Runtime/OS 能力 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 左半 HeRo 关注动态 Agentic RAG 阶段依赖和完成时间，借关键路径、后端能力/资源亲和、内存压力做阶段放置；右半 SERENO 关注后台 LLM 计算与前台 App 共享 DRAM 带宽造成交互卡顿，并让后台工作依据前台 QoE 需求让步。底部汇到 Runtime/OS 的共同能力，是研究者的系统架构综合而非两篇论文直接互相依赖。 ## 来源支持了什么 PAPER-098 HeRo (https://arxiv.org/abs/2603.01661) 商用手机 Agentic RAG 的动态 DAG 实证，其独立消融案例 5.79→3.82 s 和 17.23→5.38 s 不是全局平均；PAPER-003 SERENO（OSDI 2026, https://www.usenix.org/system/files/osdi26-xin.pdf）用于说明背景 LLM DRAM/QoE 争用及让步机制。 ## 不能推出什么／适用边界 左侧 CPU/GPU/NPU 任务泳道为概念放置举例，不是 HeRo 在所有配置中的固定执行映射；右侧没有显示精确 DRAM 带宽数字，不能拿两篇不同指标求和/相乘，也不能据此宣布新 CPU 专用硬件必要。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s09\work\accepted-slide.png

## Slide 10
可信Agent动作需要验证真实效果，而不是只确认工具调用成功
从用户授权到可观察真实结果，工具成功响应不等于任务完成。
步骤1丨目标与授权
步骤2丨受限执行
外部世界/ App/ 系统状态
用户目的、身份/权限边界、
选择合适工具/App并带必要参数调用；记录请求/期望外部效果。
工具调用会改变外部世界的真实状态，
目标对象的新鲜绑定。
需要独立回读验证实际结果。
Agent 编排与执行层
(受限环境)
应用/服务
用户目的
授权通过
作用于
邮件、日历、文件、支付、出行等
我希望完成什么
进入受限执行
外部世界
身份/权限边界
数据与内容
我被允许做什么
工具/App选择
文件、消息、订单、记录等
构造参数并调用
记录请求与期望
用户
（按目标与权限）
(受限执行)
(便于后续验证)
目标对象的新鲜绑定
独立回读
云端系统
对谁/哪个资源操作
外部状态
第三方服务与在线平台
API/工具调用
（可能返回200/成功响应）
信任与权限校验门
物理世界/设备
在执行前进行身份、权限、作用域
loT设备、车、家居等（如适用）
和目标对象的一致性校验。
结果一致
步骤4|判定与完成
目标已达成且证据一致
达成目标
记录最终状态与证据
效果回执（OutcomeReceipt）
与原目标比对→成功确认。
步骤3|真实效果回执
任务完成
回执输入
独立获取的外部世界状态
进行目标比对
工具响应/API200+实际目标完成；
与原目标相关的证据与结果
独立回读外部世界状态，生成
步骤4|有界恢复
取消未完成的操作
时间、对象、关键字段对比
“效果回执”(研究建议接口)。
若不符/超时/目标失效→
执行补偿或有限重试
不一致/超时
结构化的可验证回执
取消、补偿或有限重试，并记录状态。
记录失败原因与状态
或目标失效
系统接口条件
证据边界
权限边界、可验证结果、取消/回滚、有限重试与任务状态留痕。
OutcomeReceipt是本研究提出的接口建议，不是Apple/Android已实现的统一标准。
Notes: # S10 讲者备注｜工具 API 成功响应不等于用户目标真实完成 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 讲述从用户意图与权限、新鲜的目标对象绑定、受限工具调用到外部世界状态变化，再独立回读并验证真实效果的整个闭环。判定节点有两种结果：目标证据一致则确认完成；不一致、超时或目标变化则取消、补偿或有界重试，并记录责任状态。必须区分请求路径与外部世界效果回读路径。 ## 来源支持了什么 Apple FoundationModels LanguageModelSession/Tools (VENDOR-032) 官方接口证明工具和会话能力存在；PATENT-033 仅为软件事务/回滚专利申请先例；项目现行 PT-A 是需要被工程实现的可信工具动作合同。 ## 不能推出什么／适用边界 OutcomeReceipt 为本研究建议的效果回执接口表达，不是 Apple/Android 已统一公布同名标准；API 200 不意味着物理世界/第三方系统已达成目标；恢复必须遵守权限、用户确认、重试上限和终止条件，不能以此证明新增 CPU 语义 ISA。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s10\work\accepted-slide.png

## Slide 11
软件任务账本和验证机制已构成语义进度控制的强基线
先最大限度使用可观察软件状态，再询问是否还有不可复建的私有信息。
软件可观察基线：从多源状态构建任务账本，形成可验证的语义进度控制
大部分进度信息可由软件状态完整表达并验证
条件研究：私有RequiredProgress？
尚未证实
仅当存在无法从软件账本复建的关键信息
可观察的软件输入
基于语义进度的控制决策
且在端侧带来真实收益时，才考虑私有进度信息。
来自应用、系统与运行时的可获取状态
将语义进度转化为可执行的系统行为
任务账本/语义摘要
用户目标
可能的私有信息
任务目标/约束/成功标准
融合多源可观察状态，形成
调度
可验证、可解释、可恢复的语义进度
如设备侧瞬时状态、隐式用户意图等
选择下一步动作/分配资源
DAG/计划
（需满足：不可由软件状态复建）
任务分解/依赖关系/优先级
事件记录层
历史动作
动作/产物/结束的时序账本
路由
选择工具/选择模型/选择路径
评估标准
已执行步骤/工具调用/日志
语义理解层
在真实任务上带来明确的端侧收益
中间产物
阶段/依籁/状态的结构化表示
(如更高成功率/更低开销）
文件/结构化结果/中间数据
完成判定
一致性校验层
是否达到目标/是否满足约束
验证结果
规则/评测/自我检查
单元测试/规则检查/评测反馈
当前结论
恢复/重试
尚未发现不可复建且有明确收益的
权限/资源状态
从失败中恢复/回退/重新规划
私有进度信息，仅作为条件研究储备。
工具权限/资源配额/环境状态
三类证据为强软件基线提供支撑
来自不同角度的研究与实现，均基于可观察的软件状态进行进度控制与验证
LAS：验证门控
证据角度
ProgRouter:进度路由
证据角度
ProAgentBench：历史与帮助时机
证据角度
基于可验证的软件状态进行阶段门控，
·验证规则
利用可观察的任务状态进行阶段识别与
·路由策略
基于任务历史与失败模式分析，验证在
·历史规律
提供进度正确性与安全性的下界保障。
·质量与安全边界
路由选择，验证基于语义进度的调度效果。
·阶段识别
何时需要外部帮助与何时应继续自主执行。
·帮助时机
结论
先做强软件基线；私有进度信息仅作为条件研究储备。
当前没有证据表明存在不可复建且有明确收益的私有进度储备，应优先投入可观察的软件状态、验证机制与语义进度控制。
Notes: # S11 讲者备注｜软件 Ledger/语义摘要是进度判断的强基线 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 解释用户目标、DAG/计划、历史动作、产物、权限、资源状态与验证记录可以由软件显式观察并合成为 Ledger 和语义摘要，支持下一步调度、路由、完成判断与恢复。LAS 强调可观察验证门控；ProgRouter 强调软件账本/摘要驱动模型路由；ProAgentBench 强调历史上下文影响是否主动帮助。右侧私有 RequiredProgress 是尚待证明的窄问题，虚线表示没有发现/未证明。 ## 来源支持了什么 PAPER-119 LAS (ACL 2026, https://aclanthology.org/2026.acl-long.581/), PAPER-121 ProgRouter (https://arxiv.org/abs/2608.25992), PAPER-044 ProAgentBench；正式 DEC-A-008 将历史 A 主押注降为条件研究。 ## 不能推出什么／适用边界 上述多为软件/云端/代码或应用级研究，不是同手机 SoC 测量。未知私有进度信号没有被发现，也没有被证明不存在；唯有在完整可观察历史之外存在独立增量信息且产生真实手机收益时才有重开价值。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s11\work\accepted-slide.png

## Slide 12
跨层状态治理、低功耗准入与语义进度需要协同设计
这是跨层的工程性主题，而不是彼此独立的硬件模块，需要在应用、运行时、编译器与硬件之间统一设计与协同优化。
01
执行/派生状态生命周期
02
主动低功耗准入
03
语义进度与体验
统一管理Agent的状态及其派生数据，支持跨会话
基于环境与语义的价值判断，决定是否唤醒或执行，
根据语义目标跟踪任务进度，支持继续、切换模型与
延续、可撤销与可恢复。
在保证体验的同时降低不必要的功耗与隐私暴露。
结果验证，并保护前台体验与运行连续性。
版本管理
×
撤销/取消
是否唤醒/执行
错误状态可撤销
状态/模型/工具版本
唤醒并执行
来源与追溯
恢复/重建
感知事件
价值/意图判断
高价值、紧急或
继续执行
切换模型
验证结果
保护前台体验
前台任务
结构化来源与证明
从检查点或来源重建
·环变化
·语义相关性
保持低功耗
·延续上下文
·用户意图
·紧急程度
·不同模型/工具
·结果正确性
·优先级管理
有效期管理
缓存/缓冲/一致性
·任务到达
·收益/成本
低价值、可延后
·接续未完成
·按任务动态选择
一致性检查
·避免打断
或不相关
TTL/过期策略
Cache与状态一致性
·系统状态
·隐私风险
保留用户意图
·保持状态一致
·可追溯与可解释
·平滑切换与恢复
抑制误唤醒
唤声过速与隐私保护
Agent/应用层
会话与任务管理
语义意图与进度跟踪
体验反馈与策略调整
体验反馈
用户目标、任务编排
（用户目标/工具使用）
（继续/切换/验证/保护体验）
（用户满意度/中断控制）
影响后续调度
与体验管理
调用/请求
状态与进度反馈
执行结果与状态更新
任务与上下文
影响体验策略
影响后续决策
Runtime / OS 层
状态生命用期管理
低功耗准入决策
任务调度与资源分配
状态管理、调度与
资源控制
（版本/来源/有效期/撤销/恢复）
（意图判断/唤醒控制/隐私保护）
（优先级/并发/资源隔离）
下发执行计划
准入决策与执行请求
（算子与资源需求）
(唤醒/执行／保持低功耗）
CPU/LLVM层
计算图优化与编译
执行计划生成
运行时监控
图优化、编译与
反馈约束
(融合 /内存规划／调度策路)
执行计划
（算子调度/Kernel选择/内存复用）
（性能/能耗/错误处理）
影响编译与调度
执行状态与指标
（性能/能耗/完成度）
GPU/NPU/DRAM层
计算执行
内存与缓存管理
功耗与运行状态
运行状态反馈
异构计算与内存资源
(GPU/NPU加速，算子执行)
(KVCache/中间产物/数据一致性）
（空闲/低功耗/唤醒事件）
管理
影响低功耗准入
跨层协同
控制/调用
状态/数据
反馈/约束
协同设计
降低不必要的执行
提升体验一致性
优化资源使用
的关键关系
任务下发、策略控制、接口调用
上下文、模型、缓存、执行结果
执行状态、体验反馈、能耗与隐私约束
的价值
避免无效唤醒与冗余计算
保持语义连续与系统稳定
以实际负载做动态决策
Notes: # S12｜跨层状态治理、主动低功耗准入与语义进度/QoE协同（修订后 Speaker Notes） > 版本：2026-10-27 v2。对应最新 S12 Image2.5 视觉图。本文件仅是待导入 PowerPoint 的备注原稿，尚未被写入 PPTX。 ## 本页核心论点 Agent 工作流跨越应用层、Runtime/OS、CPU/LLVM和GPU/NPU/DRAM。**执行/派生状态生命周期（F）、主动低功耗准入（P）、语义进度/体验（V）是相互作用的跨层工程主题，而不是三个要新做的专用芯片模块**。 ## 如何讲解画面 先看上方三个机制域。第一组是状态生命周期：用户目标、派生结果、缓存和执行中间状态具有来源、版本、有效期、撤销、失效与恢复规则。第二组是感知准入：事件到来后先判断用户意图/价值，再决定是否唤醒或执行；价值低则保持低功耗，防止无意义唤醒和隐私侵扰。第三组是语义进度/QoE：根据阶段和目标决定继续、切换模型/工具、验证结果，同时关注前台交互体验。 下方四层是协作职责：Agent/应用提供目标、任务上下文与效果反馈；Runtime/OS管理状态合同、唤醒策略和动态资源准入；CPU/LLVM实现通用控制和已有指令路径的执行优化；GPU/NPU/DRAM提供条件适用的加速/缓存资源与可观测运行状态。上下箭头是**接口交接、状态与约束反馈的概念示意**，不表示已存在统一硬件协议或新的 CPU↔NPU 专用 ISA。 ## 证据为什么支持这个技术判断 - PAPER-098（HeRo）支撑动态 Agentic RAG 阶段和异构资源放置影响任务完成时间；PAPER-003（SERENO）支撑后台 LLM 与前台应用共享 DRAM 带宽争用，QoE 需要系统级控制。两项研究任务和指标不同，不相加收益。 - PAPER-119（LAS）和 PAPER-121（ProgRouter）支持**软件可观察进度/任务账本**已经可供调度/验证/路由使用，但并非手机 CPU 私有寄存器实验。 - VENDOR-027 Android NPU Manager、VENDOR-029 Qualcomm shared buffer、VENDOR-032 Apple Session/Tools 是公开平台能力或接口示例，**并不证明**所有机型跨引擎零拷贝，也不证明图中端到端跨层治理架构已有统一实现。 - 低功耗准入可参考既有 CHRE/AOP/Sensing Hub 路线；要综合误唤醒、漏报、隐私、用户价值和电池，不能假设每次感知都启动 LLM。 ## 不能外推什么 本图是跨层工程能力的研究者综合架构图，不是已有产品架构的物理框图；不存在独立证据支持新语义寄存器/专用缓存保持硬件已被证明必要。不能把共享 buffer 视为任意处理器零开销一致性，也不能把 QoE 目标等同于测量得到的确定加速。无真机测量。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s12\work\accepted-slide.png

## Slide 13
新增能力应优先落在Runtime/OS、编译与工具链，而不是直接假设新硬件
核心判断
先把可由软件工程落地的责任分清，再讨论硬件保留项。
先做系统工程
优先投入的软件能力三大工程支柱
覆盖任务调度、执行优化与可信验证，构成可落地、可度量、可迭代的系统工程能力。
优先通过Runtime/OS、编译与工具链
解决可由软件落地的问题。
01
Runtime/OS调度与QoE管理
02
可信工具动作与结果核验
03
编译/内核/运行库优化
硬件是补位，不是起点
·面向多任务的统一资源调度
• 工具调用的权限控制与审计
面向异构计算的编译优化
只有在软件方案无法满足目标时，
·内存/带宽/计算的协同分配
·动作与结果的可验证性
</>
内核与运行库的算子与内存优化
才考虑新增硬件接口。
·QoS保证与用户体验优先
• 不可复现风险的检测与阻断
自动化的图优化与算子融合
应对动态负载与场景变化
支持回滚、重试与人工介入
面向不同硬件的可移植实现
工程责任需要分层归属
更高的资源利用率
更稳定的交互体验
可预测的性能表现
可迫潮的执行链路
更高的系统可靠性
降低课用与风险
更低的执行开销
更好的跨平台适配
更强的性能上限
应用、框架、Runtime/OS、编译器、
平台各层承担明确责任，形成闭环。
软件工程能力优先覆盖范围
在不新增硬件的前提下，最大化系统性能、可靠性与用户体验
关键支撑能力 (贯穿三大工程支柱）
这些能力为三大工程支柱提供通用支撑，在不同层级协同发挥作用。
状态接口
观测/遥测
跨引擎放置
fallback与恢复
唤醒与能耗政策
权限与安全约束
暴露必要的系统状态
端到端的运行时观测
支持CPU/GPU/NPU
异常检测、回退策路
动态唤醒策路
细粒度的权限控制
与资源信息
与性能分析
的协同放置与迁移
与任务恢复
与能耗预算管理
与安全边界
条件性硬件保留项
仅在软件方案无法满足目标时，才考虑新增硬件能力。需基于充分的证据与收益评估。
新接口只服务仍无法吸收的残差
先证明软件不可重建
关注手机端真实收益
面向软件优化后仍存在的关键性能/功耗/时延缺口，
需要提供充分的实验结果与对比，证明无法通过
以真实应用场景为准，评估在手机端的实际性能、
设计最小化、可验证的新硬件接口。
Runtime/OS或编译优化达到目标。
功耗与用户体验收益，而非实验室峰值。
结论
先明确软件与系统工程的责任边界，再决定是否需要新增硬件接口。
公开证据：HeRo/SERENO/平台工具接口/CPU-NPU协作研究/本项目综合判断
Notes: # S13 讲者备注｜三项优先建设的工程责任不同，但需要跨层接口 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 将 Runtime/OS 动态调度和前台 QoE、可信 Agent 工具动作/真实结果验证、现有 ISA/LLVM+微内核/packing 及 CPU↔NPU 分阶段放置，解释为三个工程责任域。再讲贯穿它们的状态接口、观测/遥测、异构放置、fallback/恢复、唤醒能耗策略和权限合同。Compiler 可优化已有 CPU 指令与算子处理，Runtime 决定系统级放置与资源准入，Agent/OS 负责工具授权与效果。 ## 来源支持了什么 决策依据 current.md、DEC-PORTFOLIO-002；PAPER-009/052/098/003、TOOL-012 和 VENDOR-027/029/032 为软件/硬件已有机制的支撑，不是某团队已按这些图完成产品开发的证明。 ## 不能推出什么／适用边界 图中的三根工程支柱是工作分工建议，不对应已经签署的真实负责人、经费或性能目标。仍须从真实手机系统测量判定跨层收益，不宣称三个专用新硅片模块。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s13\work\accepted-slide.png

## Slide 14
强软件基线已经压缩新硬件空间，残余方向必须满足明确证据门槛
当前没有证据充分的Agent专用CPU主押注；仅保留少量条件研究。
强软件基线：已在多层面显著吸收Agent任务需求，持续压缩新硬件空间
从计算优化、系统调度、可信验证到语义进度控制，
条件研究保留项：仅在现有软件基线无法吸收时考虑
软件基线已覆盖绝大多数收益空间。
仅当存在明确证据表明以下方向在现有软件方案中不可重建
NPU软件优化
Runtime/OS调度与QoE
01
02
且具有可观收益时，才进入硬件研究。
(llm.npu / ShadowNPU)
(HeRo/SERENO)
·静态图与异构分工，提升计算效率
·面向Agentic任务的动态调度
01
私有任务进度信息
·Prefill/Attention异构优化
·前后台内存与带宽协同管理
需实证证明
·最大化现有NPU的有效计算
·保障交互体验与系统可用性
难以从软件任务账本重建的关键信息
不可软件获得
强软件基线
·如设备侧瞬时状态、隐式用户意图等
覆盖能力
计算加速
异构调度
内存优化
覆盖能力
任务调度
内存管理
QoE保障
已解释和吸收大部分
Agent任务需求
02
派生状态有效性信号
需实证证明
03
可信动作验证闭环
04
软件语义进度强基线
复杂环境下的实时派生状态
具有独立收益
(LAS/ProgRouter/ProAgentBench)
需硬件侧高效、低开销获取
·从输入到结果的全过程验证
·从可观察状态构建任务账本
·复杂工具调用与环境交互枚验
·语义进度控制与动态路由
03
CPU续执行局部性
·可恢复、可审计的任务执行
·基于真实效果的评估与回执
需实证证明
·跨工具/应用的连续执行局部性
软件无法重建
覆盖能力
结果验证
风险控制
失败恢复
覆盖能力
进度控制
模型路由
效果评估
·现有CPU/NPU难以有效利用
进入硬件研究前必须证明（五个证据门槛）
个证据充分的
软件不可重建
手机端真实收益
03
能耗/QoE改善
04
接口可实现
与现有CPU/NPU协作清楚
个条件研究保留项
新Agent专用CPU主押注
无法通过现有
在真实移动场景
带来明确的能耗
有满晰、可行的
与现有CPU/NPU的
软件方案实现
有可观收益
或QoE提升
系统接口方案
协作边界明确、互补
仅在满足证据门槛后
当前阶段没有证据表明需要全新Agent专用CPU。
开展有限的探索性研究。
结论
先尊重强软件基线，再为真正无法吸收的残差保留硬件研究空间。
正式决策：3项优先工程、3项条件研究、0项证据充分的新硬件主押注
Notes: # S14 讲者备注｜强软件替代解释之后才讨论硬件残余机会 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 中心展示强软件基线已经在 NPU、Runtime/OS、可信动作和软件进度控制层压缩硬件创新空间。右侧保留三项窄条件假设：软件账本外私有任务进度增量、跨处理器派生状态失效的物理残差、CPU continuation locality 剩余损失。底部五项证据门槛（软件不可替代、真实手机收益、能耗/QoE、接口可实现、与现有CPU/NPU协同）是进入窄范围研究的评估条件，不是五项都已通过的验收勾选。 ## 来源支持了什么 决策依据 DEC-A-008、DEC-PORTFOLIO-002/current.md；强基线分别见 LAS/ProgRouter、Android NPU Manager、Qualcomm shared buffer、缓存迁移/状态专利、公开 CPU cache 机制、llm.npu/ShadowNPU/HeRo/SERENO。 ## 不能推出什么／适用边界 不存在当前可批准的独立新 CPU Agent 硬件 Primary Bet。旧研究历史分值不可替代现行决策；新专用语义 ISA 当前 BLOCKED，低功耗平台及公开竞争者研究 FOLLOW/WATCH。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s14\work\accepted-slide.png

## Slide 15
2027—2029：先夯实现有 ISA 与软件，再按证据评估新硬件
五个技术层按“2027 夯实基础 → 2028 强化跨层协作 → 2029 持续优化 / 条件研究”渐进演进。
技术层
协作与职责
2027
建立可移植工程基础
2028
建立跨层协作合同
2029
持续工程 + 条件性研究
›
›
CPU / LLVM
现有 ISA 与编译
SME2 / AArch64 lowering
微内核、tile、packing、布局复用
CPU↔NPU 能力感知放置
编译与 Runtime 接口 / 版本兼容
持续
现有 ISA 快速路径
条件
新指令需独立收益证据
Runtime / OS
异构 SoC / QoE
动态阶段 DAG 放置
DRAM 争用与前台 QoE 控制
NPU 模型准入与回收
优先级、取消、恢复及队列公平
持续
跨层调度与体验闭环
条件
物理状态机制需残余证据
Agent 可信动作
应用 / OS 接口
权限、目标新鲜绑定
效果验证与有界恢复
跨 App 安全执行合同
动作谱系与状态可追溯
推进
可信工具生命周期
评价
以真实任务结果为准
内存 / 派生状态
版本与缓存
来源、版本与有效期治理
共享缓冲及缓存复用
跨模型 / 跨引擎状态兼容
失效与重建成本管理
持续
强软件状态合同
条件
状态 / 局部性硬件残差
主动低功耗
唤醒 / 准入策略
复用 CHRE / AOP / Hub
不行动、误报与漏报成本
唤醒理由与用户价值
隐私同意和能耗预算
持续
低功耗准入策略
条件
专用域需独立增益证据
证据升级门槛
先验证现有软件 / ISA 路径；仅在出现可复核的公开物理残差且强软件基线无法吸收时，
才重新评估新缓存、跨引擎状态或专用低功耗域。
来源：综合研究终稿第十三章 · current.md · DEC-PORTFOLIO-002 ｜ 规划建议，不是厂商路线或团队已批准交付。
边界：2029 的“条件研究”不表示必有新硬件；本页没有引入未经公开验证的性能收益和流片日期。
Notes: # S15 讲者备注｜三年路线是按证据推进的软件与系统能力建议 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 横向解释 2027 建立工程基础、2028 强化跨层协作合同、2029 持续改进并依据新证据讨论研究储备；纵向解释 CPU/LLVM、Runtime/OS、可信 Agent 工具、内存/派生状态与主动低功耗。可继续现有 AArch64/SME2、LLVM、动态 DAG、QoE、权限/状态治理、低功耗已知接口，不把条件方向按年度标成已定流片/量产。 ## 来源支持了什么 current.md、DEC-PORTFOLIO-002、DEC-A-008 和研究终稿第十三章提供层×年度建议；SMEPilot、ExecuTorch、llm.npu/ShadowNPU、HeRo/SERENO 等案例说明现有软件/系统优化具有真实研究空间。 ## 不能推出什么／适用边界 2027/28/29 是建议时间窗，不是厂商公开量产时间、公司预算、人力计划；条件研究方向 A/B-residual/R2 必须等强软件基线不能吸收的可复核新证据出现才能重启。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s15\work\accepted-slide.png

## Slide 16
证据边界比论文数量更重要
技术决策应依赖证据的适用范围、独立性与边界，而非仅看论文数量。更多论文并不自动提升因果可信度。
直接事实
跨来源推断
待证实假设
尚无足够证据支持的主张
在特定条件下可直接观察、
基于多个来源、合理假设
有合理动机与初步证据，
当前证据不足或相互矛盾，
可复现的实测或实验结果。
得到的推断性结论。
但仍需更多验证的假设。
无法支持的泛化性主张。
支持范围：仅用于指导研究，
支持范围：不应作为研究结论
支持范围：限于原场景和条件
支持范围：可扩展但有明确边界
不宜直接用于工程决策
或产品承诺
从证据到决策的合理链条
证据适用性边界检查清单
已有证据 (适用于限定条件)
不宜推导的泛化结论（超出证据边界）
设备/平台
特定手机CPU/NPU
不能直接外推
所有手机CPU更快
适用于哪些设备、SoC、架构、型号？
crossover 事实
不同手机SoC、模型、软件栈与基线不同，
模型/任务
在某款手机、特定模型与基线下，
无法由个别机型的crossover推导出
适用于哪些模型、任务类型与规模？
CPU与NPU的性能收致/交叉点已被多次实测。
所有手机CPU都更快。
基线/对比
与什么基线对比？是否公平、可复现？
不能直接推出
必须新增 Agent ISA
SME2在当前CPU路径可加速
SME2的可加速性不能推出必须新增
指标/单位
在特定CPU、特定工作负载与软件实现下，
专用的AgentISA，仍需在更多场景、
使用哪些指标 (性能/能耗/延迟)
启用SME2确实可提升性能。
收益-成本与生态等维度验证。
和计量单位？
平均vs峰值
不能推导出
存在不可观察硬件语义信息
是平均表现还是最佳/峰值表现？
软件进度调度有效
波动范围如何？
并已证明有独立收益
在实验环境中，某种软件进度调度策略
软件层收益不能直接推出存在不可观察的
来源谱系/独立性
提升了性能/降低了延迟。
硬件语义信息，且已经证明其具有独立收益。
数据来自哪些研究、是否独立、
是否存在重复或相关性？
应在明确证据适用范围的前提下做研究与工程决策，
更多论文不等于更高的因果可信度。
关键结论
避免将有限证据过早外推为普遍结论。
在证据独立、边界清晰、条件满足时，才考虑将结论用于更广的场景或硬件方向。
综合终稿第14-15章·PAPER-009/052/057/059/098/003·证据独立性审计
1
2
3
4
×
×
×
Notes: # S16｜证据适用边界比论文数量重要（修订后 Speaker Notes） > 版本：2026-10-27 v2。对应最新 S16 Image2.5 视觉图。本文件仅是待导入 PowerPoint 的备注原稿，尚未被写入 PPTX。 ## 本页核心论点 对新 CPU 微架构的判断必须沿着“原始事实→条件限定→跨源推断→实验/复核门槛”形成证据链，**不能仅因某论文在特殊配置下获得倍率，就推出所有手机或新的 Agent ISA 必需**。 ## 如何讲解画面 上方四个证据等级分别是： 1. **直接事实**：某篇论文、官方数据在具体平台、模型、软件栈与比较基线下的测量或公开能力；只能在原条件内使用。 2. **跨来源推断**：把多个具有边界的来源串联，提出合理技术判断，但必须公开解释额外假设、来源关联和适用范围。 3. **待证实假设**：目前尚无足够原始实验的潜在机制，只能引导未来可能的窄问题研究，不应直接制定产品或硬件路线。 4. **尚无充分证据支持的主张**：例如“所有手机 CPU 更快”或“现在必须新增 Agent 语义 ISA”；这意味着没有达到证据门槛，**不等于数学上证明永久不可能**。 中间三个成对例子：PAPER-009 的被测手机 CPU/NPU Prefill、Decode 性能交叉，不支持对所有手机普适判断；PAPER-052/TOOL-012 的现有 CPU SME/SME2 路径改进，不支持必须新增 Agent ISA；LAS/ProgRouter 等可观察软件进度控制的结果，不支持已有不可观察 CPU 私有语义信号被发现且有独立收益。 ## 科学审稿需检查的六条边界 设备/SoC 型号、模型/任务、软件栈和基线、指标及单位、平均/峰值/最佳、来源谱系与独立性。包括原论文表图并非每个公开摘要提供了完整上下文、相近团队的不同论文不等于独立重复验证。当前研究基于公开证据，未完成新真机实验或专利自由实施的完整法律判断。 ## 后续何时可以重审 仅当已有软件/编译/Runtime/OS 强基线仍无法吸收稳定可重复的手机物理残差，在真实手机上对任务、功耗/能效、前台 QoE 有明确净益，而且拟议接口能够安全、兼容、可维护地实现时，才可重新评估狭义硬件方向。这不是已批准的研发、预算或量产承诺。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s16\work\accepted-slide.png

## Slide 17
未来三年的建议应以软件工程优先、条件研究保留、季度复审收口
把资源集中到可落地的系统能力，同时为潜在硬件方向设置明确的重审门槛。
现在优先推进
条件研究储备
当前不主押
聚焦可落地的系统能力，形成确定的用户价值
在证据充分前不作为主线
保持开放，满足门槛后再重新评估
新Agent专用ISA/寄存器/
CPU/LLVM异构快速执行
额外任务进度信息
→近期重点
条件研究
大规模硬件承诺
降低跨阶段调度与执行开销
需真实手机收益与明确接口定义
当前尚无充分证据支持投入。
可信工具动作与效果验证
跨引擎派生状态有效性
缺乏强软件基线之外的稳定残差证据
条件研究
近期重点
需真实手机收益与明确接口定义
现有公开与实验数据尚不能证明
把API成功与真实完成分开管理
存在不可被软件吸收的显著收益。
Runtime/OS调度与前台体验
CPU续执行局部性
条件研究
在证据不足前，不宜上升为主线投资判断
》近期重点
需真实手机收益与明确接口定义
可继续观察，待满足明确门槛后
兼顾任务完成时间与QoE
再进入硬件论证。
稳步推进
当前阶段：夯实软件工程与系统能力
未来阶段：基于证据的硬件论证
形成可验证、可交付、可持续的基线收益
当条件成熟且证据充分时再行评估
管理动作
统一评测
持续跟踪
季度复审
成熟后再进入硬件论证
建立持续、可验证、可复盘的
阶段、QoE、能耗、恢复性
软件强基线与系统接口演进
证据边界与条件研究状态
满足明确门槛，基于新证据决策
决策与执行机制。
一句话结论：先把软件、系统与运行时做到强，再用证据决定硬件。
以可验证的系统能力创造确定价值，
在证据充分时再讨论硬件的必要性与投入节奏。
决策依据：S03/S06-S14/current.md/DEC-PORTFOLIO-002/DEC-A-008
Notes: # S17 讲者备注｜软件优先、三项储备开放、硬件随新证据重审 > 版本：2026-10-27；依照现行页序重新映射，来源依项目研究结论与正式决策。图片尚不是已可编辑 PowerPoint 备注。 ## 本页核心观点和画面讲解 作为管理层结束页，先用最短语言复述三项当前优先工程：现有 CPU/LLVM 异构快速路径、可信工具动作与实际效果核验、Runtime/OS 动态调度和前台 QoE；三项条件研究保持跟踪：额外私有任务进度信息、跨引擎派生状态物理有效性、CPU 续执行局部性；独立新 Agent CPU ISA/寄存器/大规模硅片项目没有已过门槛主押注。下方路线图强调先建立可交付、可测量的系统软件价值，再按外部新手机对照研究更新判断。 ## 来源支持了什么 依据现行 current.md、DEC-PORTFOLIO-002、DEC-A-008 及研究结题验收。若出现与强软件基线同设备同场景可复核的新公开 CPU-NPU 对比、硬件物理状态残差、真实手机能耗/QoE收益及可实现接口，才形成研究议题重新审查。 ## 不能推出什么／适用边界 此页提出的“季度复审”属于建议的管理节奏，并非已批准的自动流程或承诺。没有在本轮发起真机测试、外部合作、芯片开发或人力预算申请。结束句：CPU 仍重要，但新增 Agent 专用硅片要由证据决定。 [SlidePoise sources] Generated target visual: C:\00-workspace\01-github-opensource\SlidePoise\workspace\agentic-cpu-17-slide-run\slides\s17\work\accepted-slide.png